## Slide 1: تأثير درجة الحرارة في التركيب الالكتروني لبلورة فوسفيد الالمنيوم
أحمد محمود عبد اللطيف مضر أحمد عبد الستار حمد رحمن جبر
كلية العلوم / جامعة كربلاء وزارة العلوم والتكنلوجيا كلية التربية / جامعة بابل

## Slide 2: المقدمة
نظرا للاهمية الصناعية والتكنلوحية لمركب فوسفيد الالمنيوم، حيث يستعمل في الاجهزه الالكترونية التي تتطلب سرعة عالية، فقد أستأثر هذا المركب باهتمام متزايد من قبل الباحثين ودرس باستعمال أساليب تجريبية ونظرية متنوعة [11-1].
تعتمد الطرائق النظرية بصورة عامة على مبادئ النظرية الكمية وهي تصنف الى نوعين اساسيين هما الطرائق الاولية (methods Ab initio) او المبادئ الاساسية First principle ) ) والطرائق شبه التجريبية ( Semiempirical methods ). تمتاز الطرائق الاولية بالدقة العالية في الحسابات الا ان استعمالها يقتصر على الذرات والجزيئات ذات الاعداد قليلة الالكترونات، اما الطرائق التجريبية فانها تكون اسرع من الطرائق الاولية بعدة مرات علاوة على ان لها القدرة على حساب التركيب الالكتروني للذرات والجزيئات الكبيرة والبلورات وهذا ما يجعلها تستعمل على نطاق واسع.

## Slide 3
هناك عدة انواع من الطرائق التجريبية وفي بحثنا الحالي سنطبق طريقة المجال المتوافق ذاتيا والمتمثلة بنظرية خلية الوحدة الكبيرة ضمن إطار الإهمال التام للتداخل التفاضلي (LUC-CNDO) التي تعتمد على طرائق الميكانيك الكمي المتطورة لدراسة التركيب الحزمي وبعض الخواص الفيزيائية لبلورة فوسفيد الألمنيوم، حيث يتم حساب كل من طاقه الترابط وثابت الشبيكة وعرض حزمة التكافؤ وعرض حزمة التوصيل وفجوة الطاقة غير المباشرة وكثافة شحنة التكافؤ. كما ويهدف البحث إلى دراسة مدى تأثر الخواص الفيزيائية للبلورة بدرجة الحرارة. وقد تم إستعمال طريقة وحدة الخلية الكبيرة ضمن إطار الإهمال التام للتداخل التفاضلي لسهولة تطبيقها وقلة المعاملات التجريبية المستعملة بها، فضلاً عن الاقتصاد في الوقت والسرعة واعطائها نتائج جيدة عند إستعمالها في دراسة أشباه الموصلات طبقاً للدراسات السابقة مع صعوبة وأحيانا تعذر استعمال طرائق أخرى لدراسة التركيب الحزمي للمركبات.

## Slide 4: الأسس النظرية

## Slide 5
F

## Slide 7: الحسابات والنتائج
تعيين المواقع الذرية في وحدة الخلية بدلالة ثابت الشبيكة واختيار الدوال الأساس.
إعطاء صيغة تخمينية للدالة الموجية.
حساب تكاملات التداخل Sμν ومصفوفة تكاملات هاملتون Hμν من التخمين الأولي للدالة الموجية.
حساب التكاملات ثنائية الإلكترون (μν/λσ) التي تمثل العناصر الأساسية لحساب عناصر مصفوفة فوك.
حساب مصفوفة فوك Fμν بواسطة التخمين الأولي للدالة الموجية.
حل معادلة روثان – هال للحصول على المعاملات Cνi.
حساب مصفوفة الكثافة Pμν.
حساب الطاقة الالكترونية الكلية باستعمال مصفوفة الكثافة.
إعادة الخطوتين (6 و7) حتى يتم التوصل إلى قيم ثابتة للمعاملات والطاقة الالكترونية المحسوبة. حيث يتم اخذ ثابت مقارنة، فاذا كان الفرق بين الطاقة الالكترونية في الخطوتين (7و8) اكبر من ثابت المقارنة تعاد الخطوتان (6 و7)، أما إذا كأنّ الفرق اقل فتسجل قيمة الطاقة النهائية وطول ثابت الشبيكة وتخزن النتائج. علماً أنّ ثابت المقارنة الذي تم استعماله هو 0.0136 إلكترون- فولت.
حساب التركيب الحزمي وبعض الخواص الفيزيائية لبلورة فوسفيد الألمنيوم.
حساب تأثير درجة الحرارة في هذه الخواص الفيزيائية.

## Slide 8: الطاقة الكلية

## Slide 9: طاقة الترابط

## Slide 10: تحديد ثابت الشبيكة كدالة لدرجة الحرارة

## Slide 11: تأثير درجة الحرارة في طاقة الترابط

## Slide 12: تأثير درجة الحرارة في التركيب الحزمي للبلورة

## Slide 15: تأثير درجة الحرارة في توزيع شحنة التكافؤ

## Slide 17: الاستنتاجات
تعطي هذه الطريقة نتائج مقاربة للنتائج العملية لكل من طاقة الترابط وثابت الشبيكة.
إن قيمة فجوة الطاقة هي دائما اكبر بكثير من القيم العملية، وهذا يعود لعدم اخذ الحالات المتهيجة الأولى بنظر الاعتبار ولإهمال تأثير القلوب الأيونية على التوزيع الالكتروني في الحالة البلورية، فضلاً عن اعتماد قيمة واحدة بالنسبة إلى كل من العاملين التجريبيين ζ وβ للمدار s و المدارp.
القيمة المطلقة لطاقة الترابط تتناقص مع زيادة درجة الحرارة. حيث أن هذه الزيادة تعود إلى التغير بالطاقة الكامنة للبلورة التي تتغير مع كل هذه الخواص .
إن زيادة درجة الحرارة تؤدي إلى نقصان عرض حزمة التكافؤ وفجوة الطاقة وزيادة عرض حزمة التوصيل. وهذا يجعل البلورة ذات توصيلة اكبر عند زيادة درجة الحرارة.

## Slide 18
و شكرا
لحسن اصغائكم