## Slide 1: حسابات هارتري- فوك لدراسة تأثير الضغط في خواص بلورة نتريد البورون
أحمد محمود عبد اللطيف مضر أحمد عبد الستار زين العابدين يوسف مجبل كلية العلوم / جامعة كربلاء وزارة العلوم والتكنلوجيا كلية العلوم / جامعة بابل
/

## Slide 2: المقدمة
إن التركيب المتشابه بين الماس و نتريد البورون الماسي يمكن أن يوضح الخواص المتقدمة لهذه المادة [1]، إذ تمتلك مادة نتريد البورون الماسي توصيلية حرارية عالية [2] تبلغ ( 7.4 W/cm oC ) ، و إستقرارية حرارية عالية، بينما الفعالية الكيميائية واطئة [3]، و الكثافة واطئة، و فجوة الطاقة واسعة، و المقاومية الكهربائية عالية [4]، و الصلابة عالية جداً [5] إذ تعتبر ثاني أصلب مادة بعد الماس، و ثابت العزل الكهربائي قليل [6]، وهذه المادة لا تتفاعل مع الحديد الفولاذ [7]، و هي شفافة للأشعة فوق البنفسجية القريبة و الأشعة تحت الحمراء. إن هذه الصفات جعلت لها مكانة مميزة في عالم الصناعة، إذ تستثمر في طلاء البصريات التي تستعمل الأشعة تحت الحمراء و الأشعة فوق البنفسجية، و في تدريع المواد ذات الاستعمال الثقيل [8]، و كذلك في أدوات القطع و الطحن [9]، كما و تستعمل في التكنولوجيات التي تعمل عند درجات حرارة عالية.

## Slide 3
أن مميزات هذه المادة جعلتها ذات اهمية متنامية في الصناعة والتكنلوجبا المتقدمة وفي بؤرة الاهتمام للعديد من البحوث ]12-17[ التي ركزت بشكل كبير على دراسة التركيب الالكتروني أو صفات فيزيائية محددة، إما بالظروف الاعتيادية أو تحت تأثير الضغط. يهدف البحث الحالي إلى حساب الطاقة الكلية و الحجم و معامل المرونة الحجمي و حالة التهجين للمدارات التكافؤية و شحنة التكافؤ و طاقة الربط و عرض حزمتي التكافؤ و التوصيل و فجوتي الطاقة المباشرة و غير المباشرة لمادة نتريد البورون الماسي و كذلك دراسة تأثر هذه الخواص بالضغط.

## Slide 4
و قد تم إختيار طريقة الإهمال التام للتداخل التفاضلي/2 (CNDO/2) و المتضمنة تقريب وحدة الخلية الكبيرة (LUC) للدقة و موثوقية النتائج المستحصلة بواسطتها بعد تطبيقها لمواد أخرى [18] و اختصارها للوقت اللازم لتنفيذ البرمجيات مقارنة بالطرائق الاخرى خاصة و أن المادة قيد الدرس هي مركب وليست عنصراً و ما يتطلبه ذلك من تعقيد في التناول الرياضي و البرمجيات اللازمة.

## Slide 5: الأسس النظرية

## Slide 9: الحسابات والنتائج
ادخال طول ثابت الشبيكة.
ادخال مواقع الذرات و قيم الثوابت الموضحة في الجدول رقم 1.
حساب مصفوفة هاملتون و مصفوفة التداخل و التكاملات الثنائية الالكترون.
حساب مصفوفة فوك- هاملتون ( Fqp ) للدالة الموجية الاولية.
حساب مصفوفة الكثافة ( Pμν ) من خلال جعل مصفوفة ( Fqp ) قطرية.
حساب الطاقة الكلية من خلال ( Pμν ).
حساب مصفوفة فوك الجديدة من خلال القيم الذاتية الجديدة.
تعاد الخطوتان الخامسة و السادسة لحين الوصول الى التوافق الذاتي.
إذا كان فرق الطاقة الكلية بين القراءتين الاخيرتين اكبر من سماحية التقارب (Convergence tolerance ) والذي اعتمد في هذا البحث ليساوي ( eV 0.0136 ) تعاد الخطوات الخامسة و السادسة و السابعة، و إذا كان الفرق أقل من سماحية التقارب تثبت عندها قيم الطاقة الكلية و ثابت الشبيكة.
بعد تثبيت النتائج في الخطوة التاسعة يتم حساب الخواص الفيزيائية للبلورة.

## Slide 10: تأثير الضغط في الحجم
الضغط (GPa)
الحجم (Å3)

## Slide 11: تأثير الضغط في معامل المرونة الحجمي
الضغط (GPa)
معامل المرونة الحجمي (GPa)

## Slide 12: تأثير الضغط في توزيع شحنة التكافؤ

## Slide 14: تأثير الضغط في طاقة الترابط
الضغط (GPa)
طاقة الربط (eV)

## Slide 15: تأثير الضغط في عرض حزمة التكافؤ
الضغط (GPa)
عرض حزمة التكافؤ (eV)

## Slide 16: تغير عرض حزمة التوصيل مع الضغط
الضغط (GPa)
عرض حزمة التوصيل (eV)

## Slide 17: تغير عرض فجوة الطاقة غير المباشرة مع الضغط
الضغط (GPa)
عرض فجوة الطاقة غير المباشرة (eV)

## Slide 18: تغير عرض فجوة الطاقة المباشرة مع الضغط
الضغط (GPa)
عرض فجوة الطاقة المباشرة (eV)

## Slide 19: الاستنتاجات
يمكن اعتبار طريقة ( CNDO-LUC ) طريقة جيدة الى حد ما، حيث كانت أغلب النتائج ذات توافق جيد مع القيم التجريبية.
عدم إدخال تصحيحات الترابط في الحسابات أثر بصورة مباشرة على نتائج فجوتي الطاقة و بصورة غير مباشرة على توزيع الشحنة و انتقالها.
إن بلورة (c-BN ) تتعرض الى إنهيار بلوري عند تعرضها لإجهاد سحب يتجاوز ( -90 GPa).
إن زيادة إجهاد الكبس تؤدي الى زيادة كل من طاقة الربط، و عرض حزمة التكافؤ، و عرض حزمة التوصيل، و فجوة الطاقة المباشرة، و فجوة الطاقة غير المباشرة، و معامل المرونة الحجمي، و كثافة الشحنة عند الذرات و كذلك ضمن المسافة البينية، في حين تؤدي الى نقصان في الحجم.
إن زيادة إجهاد السحب تؤدي الى زيادة كل من الحجم، و طاقة الربط،، في حين تؤدي الى نقصان في كل من كثافة الشحنة ضمن المسافة البينية، و معامل المرونة الحجمي، و عرض حزمة التكافؤ، و عرض حزمة التوصيل، و فجوة الطاقة المباشرة، و فجوة الطاقة غير المباشرة.
إجهاد السحب يجعل مادة ( c-BN ) أكثر توصيلية.

## Slide 20
و شكرا
لحسن اصغائكم