## Slide 1: التلوث
1- تغير
2- غير مرغوب فيه
3- يؤثر على سريان الطاقة والخصائص الفيزيائية والكيميائية والإحيائية

## Slide 2: مميزات الملوثات
1- التلوث الطبيعي والصناعي Natural & artificial pollution
2- تراكيز الملوثات
3- انتقال الملوثات لمسافات بعيدة
4- الثبوتية Persistence
5- التركيز والتمييز الحياتيين Biological concentration & Discrimination

## Slide 3: التلوث الطبيعي والصنعي
صنعية بالكامل مثل الهيدروكاربونات المكلورة مثل الدي دي تي
DDT (dichlorodiphenyltrichloroethane)

## Slide 4: هباءات الرصاص

## Slide 5: رابع اثيلات الرصاص

## Slide 6: رابع اثيلات الرصاص
رابع إثيل الرصاص Tetra-ethyl lead ، واختصاره TEL هو أحد المكونات التي تضاف إلى الكازولين لتحسين أداء المحركات. وتسمى هذه المادة أيضًا مانعة الخبط ذلك لأنها تقلل الخبط أو الطرق الذي يصدره المحرك. ويبدأ المحرك بالخبط إذا احترق البترول في مكابسه بسرعة أو بعد فترة بسيطة من دخوله إليها. كما تتسبب هذه الحالات ذاتها التي تسبب الخبط، في خفض قوة المحرك ذاته، بل قد تتسبب في تعطيله عن العمل. ووجود كمية قليلة من رابع إثيل الرصاص في البترول يقلل هذه المشاكل

## Slide 7
وينتج المحرك الذي يستخدم البترول المرصص (البترول المحتوي على رابع إثيل الرصاص) دخانًا يحتوي على مواد كيميائية من بينها الرصاص الذي يسبب تلوثا للهواء الجوي، كما يسبب أيضًا تخريب فعالية المحولات الحافزة، وهي الأجهزة التي تركب على عادم السيارة للحد من العوامل الملوثة للهواء. ولذا فقد بدأت شركات الزيت تصنيع محروقات غير مرصصة، كما عمدت في الوقت ذاته إلى تقليص كمية رابع إثيل الرصاص في البترول المرصص. وتحتوي هذه الأنواع من المحروقات على كميات كبيرة من المواد الأخرى التي تقاوم خبط المحرك. ونتيجة لهذا فقد قلت الحاجة إلى رابع إثيل الرصاص اللازم في هذه الأنواع من المحروقات، أو بالأحرى تكاد تكون انعدمت تمامًا.

## Slide 8: الرصاص
الرصاص مادة تراكمية السمية تؤثر على العديد من أجهزة الجسم وتلحق الضرر بصغار الأطفال تحديداً. وتشير التقديرات إلى أن معدل تعرض الأطفال للرصاص يسهم سنوياً في إصابتهم بنحو 000 600 حالة جديدة من حالات العجز الذهني. كما تشير التقديرات إلى أن التعرض للرصاص يستأثر بمعدل وفيات قدره 000 143 حالة وفاة سنوياً تلقي بأثقل أعبائها على الأقاليم النامية.

## Slide 9: الرصاص
ويتوزع الرصاص في الجسم على الدماغ والكبد والكليتين والعظام ويُخزّن في الأسنان والعظام حيث يتراكم مع مرور الوقت. وعادة ما يُقيّم تعرض الإنسان للرصاص عن طريق قياس مستوى الرصاص في دمه.

## Slide 10: صنعيه الى حد كبير
نفط في مياه الحيطات

## Slide 16: فوسفات في المياه

## Slide 18: ملوثات طبيعية
الهيدروكاربونات في الجو من بعض النباتات
الاشعاع
اكاسيد الكبريت من البراكين

## Slide 20: تراكيز الملوثات
يعبر عن تراكيز الملوثات في اكثر الاحيان بلجزء من مليون ppm فبعض الملوثات تكون له تأثيرات عميقة في جزء او اقل من جزء واحد بالمليون على سبيل المثال جزء واحد بالمليون من الفينول في الماء يكون مميتا لبعض انواع الاسماك

## Slide 21: الفينول

## Slide 22: 0.2 جزء بالمليون من ثاني اوكسيد الكبريت يؤدي الى زيادة معدلات الوفيات للانسان

## Slide 24: 0.02 جزء بالمليون من نترات بيروكس بنزويل يسبب تهيج شديد للعين

## Slide 26: انتقال الملوثات لمسافات بعيدة
السقط الاشعاعي

## Slide 29: الثبوتية persistence
هي الوقت اللازم لمستوى الملوث لان يختزل الى اقل من 25% من المستوى الاصلي
5 سنوات للكلوردين
4 سنوات لل دي دي تي
3 سنوات للديلدرين
1 شهر لل D-2,4
Time lag

## Slide 30: تحلل النوى الاشعاعية
تتحلل النوى الاشعاعية مع مدى واسع من انصاف الاعمار
نصف العمر هو الزمن الضروري لنصف عدد النوى الاصلي لكي تتحلل .

## Slide 31: مثيل الزئبق

## Slide 32: Methylmercury
هو مادة سامة للجهاز العصبي ورمزه الكيماوي[CH3Hg]+. وهو أحد أشكال الزئبق الذي يمكنه التراكم بسهولة شديدة داخل الأنسجة في الكائنات الحية.
مثيل الزئبق يكون من مجموعة مثيل متصلة مع ذرة زئبق وحيدة، ويتم إنتاجه طبيعيا في البيئة بصورة أولية بعملية يطلق عليها biomethylationوهذه العملية تقوم بتحويل الزئبقِ اللاعضوي الثنائي التّكافؤِ (Hg(II إلى + CH3Hg، وتنفذ هذه العملية بواسطة بكتريا مُخَفِّضةَ للكبريت والتي تعيش في بيئة ذات معدل ذوبان منخفض للأوكسجين، مثل مصبّ أو قاع بحيرة. مثيل الزئبق يمكن أَن تقلل مستوياته في البيئة، أمّا بتفاعلات التحلل الضوئي الذي يحدث بدون مساعدة البكتيريا أَو الكائنات الحية الأخرى، أَو بالبكتيريا وذلك خلال عمليات حيوية مختلفة.

## Slide 33
تراكم مثيل الزئبق لدى الأم الحامل قد يؤدي إلى إصابة الجنين بحالة مايكرو سيفالي وأن الأطباء ما زالوا ينصحون السيدات الحوامل أو من يسعين للحمل بتجنب تناول بعض أنواع من الأسماك الغنية بالزئبق، مثل سمك القرش والبرش وسمكة أبو سيف والهلبوت والتلفيش, وجميعها من مجموعة الأسماك المفترسة.
اخطار ارتفاع نسبة الزئبق في جسم ألإنسان 1- التوحد 2- تلف في الخلايا العصبية 3- فقر دم 4- فشل كلوي حاد 5- تغيير في الشخصية 6- خمول وفقدان للشهية 7- ضعف في السمع والبصر 8- تجمع الزئبق في المبايض مما يحدث تغير في الجهاز التناسلي وبالتالي يسبب العقم 9- يلحق الضرر بالجنين ونمو الجهاز العصبي للطفل الصغير

## Slide 34
من أشهر الحوادث التي وقعت نتيجة للإصابة بهذا المركب هي حادثة ميناماتا في اليابان التي ظهرت لأول مرة سنة 1956، والتي ذهب ضحيتها أكثر من 700 شخص توفوا أو أصيبوا بإعاقة نتيجة لتناول أسماك ملوثة بميثيل الزئبق

## Slide 35: التركيز والتمييز الحياتيين
التركيز : تكون المستويات في جزء من النظام البيئي اكبر بكثير من تلك التي في اجزاء الاخرى ويحصل هذا نموذجيا في السلاسل الغذائية.والمستويات في كائن ما تكون اعلى من تلك التي في غذائه
التمييز : هو وجود تراكيز من الملوثات في البيئة اعلى مما موجود في انسجة الكائن

## Slide 36: تأثيرات الملوثات
على النباتات
على الحيوانات
على البشر

## Slide 37: العتبة
هي جرعة او مستوى لاتوجد دونها تأثيرات ضارة او تأثيرات دائمية في حالة كون التعرضات محددة بفترة زمنية وقد يعزى ذلك الى قدرة الجسم على تصليح التلف الناتج بواسطة عملية ازالة السمية
قد توجد تأثيرات ضارة غير ان التقنيات الحالية لاتسمح باكتشافها او ان التاثيرات قد تظهر بعد فترة طويلة الامد

## Slide 38
الملوثات السرطانية : مثل مركبات الزرنيخ والاسبست والبنزين واو كسيد الكادميوم ومركبات الكروم وكلوريد الفنيل
وجود حالات سرطان المثانة بمعدلات عالية قرب معامل الصبغات والأدوية والعطور ومواد التجميل
سرطان الرئة قرب معامل الصابون والمنظفات والصبغ والأدوية
سرطان الكبد قرب مصانع المطاط وحبر الطابعات ومواد التجميل والمنظفات

## Slide 39: التآزر والتضاد
التآزرSynergism : تكون التأثيرات المشتركة لملوثين او اكثر اشد او حتى مختلفة عن التأثيرات الفردية للملوثات المنفصلة مثل تآزر الاوزون وثاني اوكسيد الكبريت على محصول الفول السوداني في تكساس
التضاد antagonism :يكون تأثير الملوثين اقل شدة من كونهما منفصلين مثل السيانيد السام جدا للحياة وفي حالة وجود الخارصين والكادميوم فعلها تآزري في حين عند وجود النيكل وتكون معقد النيكل –سيانيد يحدث فعل تضادي مما يؤدي الى التقليل من سمية السيانيد

## Slide 40: نأسف لإزعاجكم اثناء نومكم الهانئ وأحلام سعيدة