## Slide 1: توزيع درجات الحرارة في الجو والانقلابات الحرارية

## Slide 3: الجوالادنى Tropospherer
هو المنطقة الاقرب لسطح الارض والذي تتناقص فيه درجة الحرارة مع الارتفاع من درجة حرارة الارض الى – 80 بمعدل 6.5 لكل كيلو متر ويشار له بمعدل الهبوط Lapse rate اي التغير في درجة الحرارة مع الارتفاع
يحتوي الجو الادنى على 90% من كتلة الغلاف الجوي

## Slide 4: فاصلة الجو الادنى Tropopause
وهي منطقة انتقالية يتغير فيها انحدار درجات الحرارة وتقع بين 10- 20 كم فوق سطح الارض

## Slide 5: الجو الاعلى Stratospher
ويظهر فيه منحى درجات الحرارة اتجاها دافئا مع ازدياد الارتفاع ويعزى ذلك الى امتصاص الاشعة فوق البنفسجية من قبل الاوزون الذي يتراوح تركيزه من 1-5 جزء بالمليون

## Slide 6: فاصلة الجو الاعلى Stratopause
فوق الجو الاعلى وتقع على ارتفاع 50 كم وهي طبقة انتقالية دافئة نسبيا ليست ابرد من سطح الارض وتعمل على كسر الامواج الصوتية القادمة من الارض رجوعا الى سطح الارض

## Slide 7: الجو الاوسط Mesosphere
تتناقص فيه درجات الحرارة مع الارتفاع اذ تصل الى - 155 وتليها فاصلة الجو الاوسط

## Slide 8: الجو الحراري Thermosphere
وتكون فيه درجات الحرارة عالية جدا ويتميز بكثافة واطئة وضغط واطيء جدا

## Slide 9: الانقلابات الحرارية t emperature inversions
يقال ان انقلابا حراريا يحصل عندما ينقلب معدل التأخير الطبيعي Lapse rate في الجو الادنى وان درجة الحرارة تزداد مع الارتفاع مما يؤدي الى حبس الملوثات وعوادم السيارات قريبا من سطح الارض

## Slide 10: طرق تكون الانقلابات الحرارية
خلال الليل يمكن ان تبرد طبقة الهواء القريبة من سطح الارض حابسة الملوثات لارتفاع مئات قليلة من سطح الارض وفي الصباح عندما تشرق الشمس ويبدأ سطح الارض يصبح ادفأ تنزل الملوثات الى وتعرف هذه الزيادة بالملوثات عند الصباح بFumigation

## Slide 11
يمكن ان يتكون انقلابا حراريا عن طريق تلاقي كتلتين من الهواء ذات درجتي حرارة مختلفتين لان الكتلة الابردوهي الاكثف سوف تندفع الى اسفل الكتلة الادفأ وهذا يعرف بالانقلاب الجبهوي Frontal inversion لانه يحدث عند جبهات الكتل الهوائية

## Slide 12
قد يتجمع الهواء البارد الاعظم كثافة في قعر الاودية مسببا انقلابا محليا
قد يحصل الانقلاب الحراري نتيجة الحركة الافقية للهواء الحار فوق سطح بارد
قد تهبط كتلة هواء باردة خلال حدوث اعصار ويسمى هذا بالانقلاب الهبوطي Subsidence inversion