## Slide 1: تأثيرات التلوث المحلية والعالمية على المناخ

## Slide 2: التاثيرات المحلية
تكون درجات الحرارة اليومية في المناطق الحضرية اعلى 5-10 م منها في المناطق الريفية المحيطة وهذا يعزى الى وجود البنايات الطويلة وتبليط المدن التي تمتص اشعاعا شمسيا اكثر وتعكس اقل من خضرة وتربة المناطق الريفية اثناء النهار كما ان استهلاك الوقود في فصل الشتاء مسؤول عن انتاج حرارة صنعيه تعرف ب(جزيرة حرارة حضرية)

## Slide 3
اضعاف الاشعاع الشمسي : وينتج من وجود المادة الدقائقية والتي تكون تراكيزها اكثر من عشرة اضعاف المناطق الريفية مما يؤدي الى اختزال كمية الاشعاع في المدن الى 15 – 20 %

## Slide 4
تخفيض سرعة الرياح في المدن بسبب وجود البنايات
تغييم متزايد

## Slide 5: التاثيرات العالمية للملوثات على المناخ

## Slide 6: ظاهرة الاحتباس الحراري Global Warmming
وتسمى سابقا بظاهرة البيت الزجاجي وتشير الى ارتفاع درجة حرارة الجو الادنى القريب من سطح الارض فوق معدلاته الطبيعية

## Slide 9: الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري
غاز ثنائي اوكسيد الكاربون CO2 وينتج من عمليات التحلل واحتراق الوقود الاحفوري ويعتبر مسؤولا عن 50% من ظاهرة الاحتباس الحراري

## Slide 10: غاز الميثان CH4
وينتج من عمليات التحلل اللهوائي للمواد العضوية ومن امعاء الحيوانات المجترة وعدد من المصادر الاخرى وعلى الرغم من ان انبعاثه اقل من غاز ثنائي اوكسيد الكاربون الا انه قدرته على حبس الحرارة تزيد 25 مرة اكثر من قدرة CO2

## Slide 11: غاز اوكسيد النتروز N2O
وينتج من العمليات البايلوجية المختلفة التي تتم في التربة والمياه وعمليات احتراق الاخشاب وتزيد قدرته على حيس الحرارة 310 من غاز CO2

## Slide 12: غازات الكلوروفلوروكاربون
غير طبيعية تستخدم في تبريد الثلاجات والمكيفات وصناعة الفلين وتساهم ب 24 % من ظاهرة الاحتباس الحراري

## Slide 13: غاز سداسي فلوريد الكبريت

## Slide 14: البيروفلوروكاربونات

## Slide 15: التاثيرات المحتملة لظاهرة الاحتباس الحراري
ازدياد معدل درجات الحرارة للارض
انخفاض الغطاء الثلجي في الاقطاب الى 10% من حجمها الاصلي
تغيرات في الانواء الجوية

## Slide 16: طبقة الاوزون
بعد تكون الاوكسجين الجزيئي في الغلاف الجوي بدأ التحلل الضوئي الى اوكسجين ذري
O2 →O+O
يتفاعل الاوكسجين الذري مع الجزيئي مكونا الاوزون
O + O2 → O3
الاوزون الناتج يمتص الاشعة فوق البنفسجية ويتفكك الى
O3 → O +O2+

## Slide 17
يتفاعل الاوزون مع جذور الهيدروكسيل المشتقة من بخار الماء في طبقة الستراتوسفير
0+H2O→2OH
OH+O3→ HOO+O2
هذا التفاعل مسؤول عن نضوب 11% من الاوزون

## Slide 18
قد يتفاعل الاوزون مع اكاسيد النتروجين
NO + O3 → NO2
NO2 + O→ NO + O2 هذا التفاعل مسؤولا عن استهلاك 50-70% من الاوزون

## Slide 19
تعمل الطائرات التي تطير في طبقة الستراتوسفير على تفاعل النتروجين والاوكسجين
N2+O2→2NO
والتي تدخل في التفاعلات السابقة

## Slide 20
تعمل الفريونات مثل الفريون 12 والفريون وهما من مصادر الكلور في طبقة الستراتوسفير على استهلاك الاوزون
Cl+O3→ClO+O2
ClO+O→Cl+O2
…………………………….
O3+O→ 2O2