## Slide 1: معاملة المياه الثقيلة

## Slide 2: اولا : المعاملة الاولية
وتتضمن
1- ازالة الرمل والغربلة : وتتضمن ازالة المواد الكبيرة العالقة والطافية مثل الورق والاغصان والاسلاك وغيرها من المواد والتي قد تتعارض مع معدات المنشأة اذ توضع شبكات خشنة مثبتة بمسافة 25-50 ملم او ادق ولغاية 0.8 ملم

## Slide 4
2- السحق ويتم باستخدام ساحقات او شبكات قاطعة تعمل على تقطيع المواد الصلبة لحد 6 ملم
3

## Slide 6
- التلبيد : وهو تهييج الفضلات بالتحريك الميكانيكي او حقن الهواء لجعل لمواد الصلبة الصغيرة العالقة تتصادم وتشكل دقائق اكبر يمكن ان تترسب بسرعة اكبر

## Slide 9
4- الترسيب : وهو ازالة المواد الصلبة العالقة عن طريق التركيد بقوة الجاذبية في احواض الترسيب والتي تكون بعمق 3 م وقطر 30 م وبزمن حجز بضع ساعات

## Slide 11: ثانيا : المعاملة الثانوية
وتتضمن استخدام الحمأة المنشطة او المرشحات الوشيلة

## Slide 14
تقوم الحمأة المنشطة بوظيفتين
1- ترويق الماء من خلال امتزاز معظم المواد الصلبة
2- اكسدة المادة العضوية

## Slide 15: ثالثا : المعاملة الثالثية
وتتضمن
1- امتزاز الكاربون
2- الاكسدة الكيمياوية
3- التبادل الايوني
4- الميز الغشائي الكهربائي
5- التنافذ العكسي
6- الانتزاع بالهواء

## Slide 16
وشكرا